# 井点脱水在水利工程底脚加固沉箱冲沉中的应用

### 一、井点降水在水利工程底脚加固沉井冲沉中的应用（论文文献综述）

罗伟,毛明月[1]（2020）在《水利工程基坑排水施工技术分析》文中研究说明在水利工程建设的过程中,基坑施工环节经常会受到地下水、雨水、围堰水的影响。所以,加强水利工程基坑排水施工技术水平,能够有效提高整个水利工程的质量和安全性。

寇强[2]（2018）在《基坑排水施工技术在水利工程中的应用》文中认为本文首先对基坑排水施工的作用及分类进行了简要的介绍,然后对基坑排水方案设置的相关内容进行了简要的分析,最后探讨了基坑排水施工技术在水利工程中的应用以及应该注意的问题,希望可以给相关人士提供一定的借鉴。

李向阳[3]（2014）在《斜井穿越流砂层井壁变形与承载特性研究》文中认为为满足我国西部地区流砂地层中斜井井筒建设的需要，本文以宁夏地区李家坝煤矿斜井井筒过流砂层施工为工程背景，根据该矿区流砂地层的工程与水文地质及斜井井壁结构的特征，通过室内试验、数值模拟以及现场实测等研究方法相结合，开展了斜井穿越流砂层井壁变形与承载特性的研究，获得了一些研究成果，不仅对斜井井筒的安全施工具有实用的指导意义，而且可以为特殊地层中斜井井壁结构的设计提供理论依据。论文研究获得了以下主要成果：（1）根据李家坝煤矿流砂地层的地质力学特性，分析了流砂的特点及形成条件。结合室内试验研究了不同含水率同一砂土的抗剪强度特征，获得了砂土抗剪强度、粘聚力及内摩擦角随含水率的变化规律。另外，归纳总结了影响斜井井壁稳定性的因素。（2）采用FLAC3D数值软件，通过建立大型三维数值模型，研究了不同流砂层厚度、运营荷载及注浆加固作用对流砂层与斜井井壁之间相互作用的影响规律，获得了各个影响因素下地层与斜井井壁结构的变形与受力特征、地层沿不同路径的位移与受力变化规律、井壁不同典型点处的位移与环向应力变化规律及沿井壁内外缘路径井壁的变形与受力分布特征，掌握了斜井井壁与流砂层相互作用规律。（3）将井壁作为梁单元，通过建立二维数值计算模型分析了井壁结构的内力承载特性，获得了井壁的内力分布特征及地层压力、底拱半径与边墙高度对井壁内力分布的影响规律；通过建立钢筋混凝土三维整体式有限元模型，深入研究了井壁的极限承载特性，获得了井壁极限承载力与混凝土强度、井壁厚度、边墙高度、底拱半径及配筋率之间的规律。（4）结合科研项目“李家坝煤矿斜井井筒过流砂层技术研究”，根据李家坝煤矿特殊含水流砂层的工程概况，选择了型钢+网喷+二衬钢筋混凝土结构支护方式并通过承载性能验算获得了井壁结构参数，然后通过开展井壁受力与变形现场实测研究，得到了型钢和地层及井壁之间的接触压力、钢筋受力、井壁变形及衬砌后水压力的变化规律。研究结论可为宁夏李家坝矿区后期井筒以及类似条件下的国内其他流砂地层斜井井筒设计和施工提供参考。

王涛[4]（2006）在《沉井群的设计与施工》文中指出沉井是在预制好的钢筋混凝土井筒内挖土,依靠井筒自重或借助外力克服井壁与地层的摩擦阻力逐步沉入地下,以实现工程目标的一项施工技术。做为基础使用是工程上应用较为广泛的地基处理方法。沉井群作为建筑物或建筑物的一部分直接使用在工程上,目前国内应用较少。因此选择沉井群的设计与施工作为课题进行研究和探讨,具有十分重要意义和实用价值。 本文重点对鲁口孜电力排灌站工程穿堤涵下游出口滑坡处理采用6段连续沉井作为出水渠永久建筑物进行论述。主要从设计方面详细叙述了工程背景资料,设计思路,各部分具体尺寸的确定,沉井之间的连接,沉井群各主要构件结构强度计算。从施工方面,本工程的主要难点在于地下水位较高,滑坡后土层分布不均匀,且局部混有粉喷桩基、换填粘土等障碍物情况下,如何保证6段沉井顺利下沉,且连接顺直美观,进而详细阐述了施工方案的选择,沉井群地基处理及制作工艺,下沉过程中的施工顺序安排,出渣方式方法,阻沉板的设置及作用。在具体实施过程中,对沉井群的平面尺寸、轴线位移、沉降量、下沉速度等进行了观测、记录,获得了大量数据资料,并对其进行汇总分析。当出现倾斜、扭转、位移时,采取相应的可靠措施进行纠编,从而在施工过程中为保证整个沉井群施工质量提供了可靠依据。 通过对整个沉井群终沉后的实测,汇总分析结果表明,该沉井群最大位移偏差为20mm,最大倾斜偏差为15mm,最大高程偏差为30mm,整个沉井群施工效果较好,作为整个建筑物的一部分,沉井群横平竖直,美观大方,且经过多年运行稳定性较好,为沉井群作为建筑物使用提供借鉴和参考价值。

贺伟良[5]（2000）在《井点降水在水利工程底脚加固沉井冲沉中的应用》文中提出通过对钱塘江杭州乔司三号大堤施工实例的介绍 ,阐述井点降水方法在海塘工程基础施工中的应用

### 二、井点降水在水利工程底脚加固沉井冲沉中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、井点降水在水利工程底脚加固沉井冲沉中的应用（论文提纲范文）

#### （2）基坑排水施工技术在水利工程中的应用（论文提纲范文）

一、基坑排水施工的作用及分类

(一) 基坑排水的作用

(二) 基坑排水的分类

二、基坑排水方案的设置

(一) 降深要求

(二) 降水方案

三、基坑排水施工技术在水利工程中的应用

(一) 基坑基础施工

(二) 井管施工

(三) 明沟排水施工

四、基坑排水施工技术在水利工程应用中应注意的问题

五、结束语

#### （3）斜井穿越流砂层井壁变形与承载特性研究（论文提纲范文）

论文审阅认定书

致谢

摘要

Abstract

目录

Contents

图清单

表清单

变量注释表

1 绪论

1.1 问题的提出

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容与技术路线

2 流砂地层基本特性与力学性质分析

2.1 概述

2.2 李家坝表土层地质力学特征

2.3 流砂层基本特性分析

2.4 不同含水率下砂土抗剪强度特征分析

2.5 斜井井壁稳定性影响因素分析

2.6 本章小结

3 流砂层与斜井井壁相互作用规律研究

3.1 概述

3.2 数值计算模型

3.3 模拟方案与参数取值

3.4 流砂层厚度的影响

3.5 运营荷载作用的影响

3.6 注浆作用的影响

3.7 本章小结

4 斜井穿越流砂层井壁承载特性研究

4.1 概述

4.2 ANSYS程序有限元简介

4.3 斜井井壁承载内力特性数值分析

4.4 斜井井壁极限承载力数值计算

4.5 本章小结

5 工程应用

5.1 概述

5.2 工程概况

5.3 主斜井井筒过流砂层井壁结构选择与承载性能分析

5.4 现场实测方案

5.5 现场监测结果分析

5.6 本章小结

6 结论与建议

6.1 主要结论

6.2 建议

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （4）沉井群的设计与施工（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 沉井施工技术的发展及研究现状

1.3 本文研究的内容和主要工作

1.4 沉井的优、缺点及应用

第二章 沉井群设计的原理与计算方法

2.1 沉井的特点

2.2 沉井的分类

2.3 沉井群的构造

2.4 沉井的计算

第三章 沉井施工

3.1 施工准备

3.2 编制施工方案

3.3 沉井的制作

3.4 沉井下沉

3.5 沉井下沉过程中的质量控制

3.6 沉井纠偏措施

3.7 沉井封底

3.8 沉井施工主要技术要点

第四章 工程应用

4.1 工程背景

4.2 沉井群的设计思路

4.3 沉井群的结构及构造特点

4.4 沉井施工方案的选择

4.5 沉井施工

4.6 施工观测及成果分析

4.7 沉井验收要求

4.8 沉井制作下沉的验算与分析

4.9 施工中存在的问题与分析

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 沉井技术展望

参考文献

致谢

### 四、井点降水在水利工程底脚加固沉井冲沉中的应用（论文参考文献）

- [1]水利工程基坑排水施工技术分析[A]. 罗伟,毛明月. 2020万知科学发展论坛论文集（智慧工程一）, 2020

- [2]基坑排水施工技术在水利工程中的应用[J]. 寇强. 智富时代, 2018(08)

- [3]斜井穿越流砂层井壁变形与承载特性研究[D]. 李向阳. 中国矿业大学, 2014(02)

- [4]沉井群的设计与施工[D]. 王涛. 河海大学, 2006(08)

- [5]井点降水在水利工程底脚加固沉井冲沉中的应用[J]. 贺伟良. 浙江水利水电专科学校学报, 2000(04)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/495df44a7079512526d8c397.html