# 冶金企业变电站自动化系统研究

### 一、冶金企业变配电站自动化系统的研究（论文文献综述）

王鹏[1]（2021）在《面向配电站的智能监控终端研究与实现》文中指出配电站作为配电侧十分重要的组成部分,其运行状态直接影响到整个配电系统工作的稳定性。随着“智能电网”的建设以及物联网技术的发展,配电站内一次和二次设备在电气调度方面已具备较高的自动化水平。但现有的配电站环境、消防和设备状态监控方案大多仅对监测对象进行数据采集,没有考虑数据的准确性,并且缺少数据分析环节。当配电站内出现温湿度过高、火灾、开关柜温度过高等异常情况时,也需要相应的调控策略来进行调节。鉴于此,本文结合配电站内环境特点,对数据融合方法、数据预测方案,火灾监测方案以及辅助设备控制策略进行了研究,具体研究内容如下:1.首先对课题背景进行了阐述,然后针对配电站内设备及其所处环境,对监测内容和控制对象进行了需求分析,并对监控终端的整体架构和总体方案也进行了分析,最后对课题中用到的关键技术进行了介绍。2.结合配电站环境的特点,提出了一种改进的基于贴近度的数据融合方法,并使用指数平滑预测模型对数据进行预测。针对配电站内火灾监测,本课题使用GA-BP神经网络智能算法对火灾状态进行识别,以提高监测准确性。3.针对配电站内风机、水泵、除湿机、气体灭火装置、开关柜冷却风机这类辅助设备,设计了基于开关量的控制策略和单神经元PID智能控制策略,以应对配电站内温湿度过高、火灾等异常情况。4.结合配电站监测和控制的需求,对监控终端进行了软硬件设计。首先,对电源、主控、无线通信、控制电路等模块进行了硬件设计。其次对底层驱动、通信程序、数据融合与分析、辅助设备控制和终端主程序等进行了软件设计。通过搭建测试平台,对4G/ZigBee通信功能、数据处理功能以及辅助设备控制功能进行了测试。测试结果表明监控终端能够完成通信、数据融合、数据预测功能,并且实现了使用GA-BP神经网络进行火灾监测和单神经元PID控制的目的,一定程度上提高了配电站监控的智能化水平,数据融合和火灾监测结果的误差均低于电网标准要求的5%,满足应用需求。

张继勇[2]（2020）在《A区中低压配电网规划研究》文中提出配电系统的负荷在不断地增长,电网建设也随之进行多点投资、点多面广的改造。然而,这一改造会导致电网改造得不彻底、改造技术条件偏低的问题。同时,电网的承载能力难以跟上配电系统负荷的发展速度,无法满足中长期发展的需要。因此,为取得更大的社会效益和经济效益,对配电网进行合理地规划是势在必行的手段。本文结合A区地域特点、发展规划,从配电网网络结构水平分析、负荷供应能力、装备技术水平、重要用户供电情况等各方面对中低压配电网情况进行分析。接着,本文利用改进的差分进化（IDE）框架下的随机搜索技术和莱文伯格·马夸（Levenberg-Marquardt,LM）算法组合的混合训练机制,及基于预测引擎的神经网络（Neural Network,NN）对A区进行负荷预测。随后,本文结合负荷预测的结果,为A区的中低压配电网制定出规划方案。再分别从投资估算、技术指标分析两个方面进行规划方案评估,从经济效益及社会效益两个方面进行综合效益分析。最后,本文对A区中低压配电网规划进行总结,并提出工作建议。

付晓辉[3]（2020）在《某企业职工家属区“三供一业”分离移交供电改造项目可行性研究及工程方案设计》文中研究表明国有企业职工家属区居民日常生活用水、生活用电、冬季采暖以及小区内部物业管理（统称“三供一业”）分离移交是将不属于国有企业社会职能分离开的的重要举措,便于企业能够集中资源、提高企业国际竞争性,能够更大地发展主要业务,减少企业生产经营负担。同时,也能够将职工居住环境进一步改善。本文主要根据接受现场实际需求、通过分析供电设施移交小区的供电可靠性、设备安全运行周期等多方面,按照国网大同公司运维标准,对接受小区进行改造。改造内容分别涉及110-220KV变电站10k V间隔一二次设备、开关站、环网箱、箱变、低压电缆分支箱、电能计量箱、高低压电缆等进行新建及改造。工程设计方案除现场施工条件不具备外、尽可能采用国家电网公司典型设计,相关设备、材料选型时的负荷按照户均2.5k W为标准反算,并考虑一定同时系数。同时,考虑到后期工程施工过程中设备、材料通用性,物料选择在满足现场实际需求的情况下,型号、种类均进行了压缩,并参考了国网公司标准物资选型要求。按照大同市政府分离移交原则,分为“先改造、后移交”与“先移交、后改造”两种模式,依据政府以及企业按照实际供电设施状况,对大同煤矿集团有限责任公司恒安新区等4个职工家属区10千伏及以下供电设施进行改造从项目立项可行性、可实施性进行论证。采取了“先移交、后改造”方式。由于移交方（同煤企业）对职工家属区高低压电源走径、设备所带负荷不明确,为保证后期安全可靠运行,本工程设计、施工方案主要以新建为主、改造为辅进行分析,所用设备、材料均运用国网典型设计、标准物资。

贾婷婷[4]（2020）在《10kV供配电系统增容改造及能耗监控系统设计研究》文中研究说明近年来,职业院校不断地扩招,用电量不断增大,然而部分学校由于当时历史环境因素限制,存在变电站建设标准较低、主设备老化、容量不足和能耗无法监控等问题,已经无法满足正常的教学、科研和生活的用电需求。本文针对甘肃某高校电力增容在建改造工程,对10k V电力扩容和节约能耗等问题进行研究和设计,从而增加了校园建筑设施的能耗测量、数据统计、数据分析、节能分析和节能指标管理,为数据处理以及实现建筑能耗数据的远程传输和动态分析提供了实验数据支持。本文在对学校供配电系统现状分析的前提下,主要做了以下几个方面的工作:首先,进行了系统用电负荷的分析,设计了一座新的供配电室,新增一路主供电源,原电源改为备供电源,增容后主电源供电容量为3680KVA,备用电源供电容量为1630KVA,原配电室改造为中心配电室,并按照建设单位规划的配电室位置,新建10k V配电室2座,其中1#分配电室安装800KVA变压器1台,2#分配电室安装1250KVA变压器1台。其次,设计了能耗监控系统,该系统基于开源的Spring3.0+My Batis3.0,运用了HTML5上Boot Strap的一个基础框架,采用了BS/CS软件架构,对能耗数据的采集、实时通讯、远程传输、自动分类统计、数据分析、指标比较、图表显示、报表管理、数据存储、数据上传等功能进行了系统设计,在设计中考虑了系统的实用性、扩展性、开放性、可维护性以及操作的便捷性等。该系统可以使用远程传输等手段采集能耗数据,按照要求汇总能耗数据,编码后的数据上传至上级能耗监测中心加密并实现在线监控。通过系统设计和实际调试运行,系统运行稳定,实现了校园节能的远程监控,满足了学校节能减排的要求。

张效华[5]（2020）在《钢铁企业数据中心多源异构数据采集技术的研究与应用》文中研究说明钢铁工业是我国的支柱产业,目前,大多数钢铁企业已经实现了生产自动化与信息化改造,近年来,通过钢铁企业数字化、智能化,实现钢铁企业的智能制造成为当前的重要命题,工业数据中心建设是实现钢铁企业智能化的关键手段。论文从面向应用价值的功能与目标出发,分析了钢铁企业各业务系统多源异构数据的特点,针对数据中心需求分析,研究了多源异构数据采集技术,开发了多源异构数据采集系统,并进行了应用验证。（1）针对钢铁企业生产管理、质量管理、能源管理、环保管理等智能化管控功能,分析了实时数据、业务数据、非结构数据等多源异构数据的采集要求和钢铁企业的数据交换场景,并提出了新的多源异构数据采集模型。（2）对于实时数据交换,提出了引擎及协议解析与网络通信分离的设计,一个引擎可以解析多种数据协议。对于业务数据交换,引擎实现借助SQL解析实现关系表格数据的读取和采集。对于历史数据交换,采用时钟推进算法,实现最新数据的采集和历史数据的修补采集。（3）多源异构数据采集系统提供了多源异构数据统一的数据采集平台,可扩展性强,具有良好的可复用性,避免了适应不同的系统而开发不同的接口。（4）将多源异构数据采集系统在钢铁企业进行应用,现场数据接入50多条数据采集链路,10000多点数据采集信号,采集周期为1s,实现了自动化生产设备、传感器等时序数据,ERP、MES等业务数据,文本数据、监控视频数据等非结构化数据的采集。

刘理明[6]（2019）在《新城区配电网规划与应用研究》文中研究指明配电网是区域电力网络的中末端,一般建设于大中型城市和周边村镇区域。配电网是保证现代城镇社会正常运行的基础配套设施的重要组成部分,其主要作用是实现对电能的广泛分配,以满足区域内不同地点、不同电压等级电力用户的用电需求,从而保障城镇正常运转和社会经济发展。随着社会与经济的高速发展,各地区城镇化速度不断加快。作为城市发展新方向新空间的城市新区,在功能规划及设施配套上也有了更高的要求。相应的,作为最重要的基础设施,配电网也要适应新城区的发展需求。新城区配电网既要保证电力供应的稳定与可靠性,又要保证电能质量的优质性,同时还要兼顾建设的经济性与城市发展的前瞻性。本文以韶关市正在全力发展的芙蓉新区为例,论述该新城区的环境现状与建设发展要求,在此基础上对新区配电网规划进行研究,并提出了一整套对应的合理的新区配电网设计规划方案。首先,本文论述了配电网的概念及配电网规划的意义与必要性,并对配电网规划的主要概念及步骤进行简单介绍,同时介绍了国内外对配电网规划研究的现状和不足。其次,本文结合韶关芙蓉新区,论述新城区城市环境、经济发展、交通建设以及配套的现有电网运营现状、所存在的问题,以及城市未来发展的电力需求和电网建设预定目标,以此展现新区发展与配网规划的相关性。然后,本文对新城区配网规划各个步骤模块的现有典型方案进行介绍,并对芙蓉新城区现有配网建设情况进行分析。同时,以韶关芙蓉新区的西联、阳山两大片区配网为例论述新城区配网规划实施方案,重点论述了新城区配网规划的中压线路网格化供电方案的优势和所能解决的问题,以及其在西联、阳山片区的实施情况,并根据此网格化供电方案设计了对应的配网线路网架结构。最后,本文以两个片区配网线路改造实施案例来进行对前段方案的验证,论述了两个改造案例的目标线路运行情况、线路现有构架、负荷状况、线路现存问题,以及其改造实施方案和改造后的效果等,通过对实例的持续监测与数据分析,改造后的配网线路运维情况明显好于改造前,可以认为本文所提新城区配网规划方案具有可行性与可操作性。

张国文[7]（2018）在《供配电站电气一次设备常见故障分析与处理》文中进行了进一步梳理随着供配电站电气设备的应用和发展,电气一次设备的管理和维修越来越重要,其中出现的故障和问题也逐渐增多,相关部门投资了大量人力物力以及财力,采取很多措施来加强供配电站电气一次设备的故障分析和处理,但是由于各方面的原因,目前我国供配电站电气一次设备的故障分析和处理过程中仍然存在着很多问题和不足,我们应该重视这一问题,本文简要分析了供配电站电气一次设备常见故障,并且提出了具体的故障处理方法,希望可以为加强供配电站电气一次设备的故障处理和正常运行提供参考.

王祥涛[8]（2017）在《蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究》文中研究表明环境污染的加重使得节能减排技术日益受到重视,其中,电动汽车（Electric Vehicle,EV）作为一种绿色交通工具,具有热效率高,无污染,低噪声、零排放和负荷可调节等优点,是汽车产业发展的前沿方向,前景广阔。电动汽车充（换）电站作为能源供给的重要基础设施,是电动汽车产业链中的重要环节,然而,快速发展的电动汽车行业与其配套设施不够完善的矛盾日益加重,在一定程度上已成为新能源汽车产业发展的瓶颈,因此,建设相配套的充/换电基础设施,才能够为新能源汽车提供安全,稳定,快速的服务。本文为作者参与蚌阜综合客运站-充电站工程供配电设计过程中完成的。课题对电动汽车充电站供配电系统进行研究,主要包括以下内容:首先,简要介绍了目前主流的电动汽车充（换）电模式及其最新进展,概括了电动汽车充电站的电气系统及总体结构。其次,阐述规模化电动汽车接入对电网的影响,尤其是电动汽车在充电过程中产生很大的谐波,对电网来说是一种“污染”,必须加以治理。本文基于MATLAB/Simulink平台,构建了单台充电机的仿真模型,进而在此搭建充电站的仿真模型,通过仿真计算,分析充电站（机）谐波特性,在此基础上,研究了电动汽车充电站电能质量改善措施,并应用于工程设计。最后,以蚌阜综合客运站-充电站供配电系统设计为例,分析了充电站用电负荷特点,考虑了充电站对电网的影响因素,设计了充电站的主接线,并选择合理的配电变压器及站内其他主要设备,得出合理的设计方案,对于工程应用与设计具有一定的实际意义。

廉克勐[9]（2017）在《制氧厂循环水系统的供配电设计及节能改造》文中研究指明交流电动机变频调速技术的推广应用最早出现于上个世纪70年代初期,自上世纪90年代末期,我国的电力行业、冶金行业等少数工业领域企业才开始使用高压变频器。近几年,伴随着国家节能减排工作的不断深入开展,我国钢铁行业面临着前所未有的挑战,钢铁产能严重过剩,全行业面临着去产能的巨大压力。国家也相继出台了多项钢铁、煤炭去产能政策。在这种大环境下,钢铁企业全年的生产计划根据市场行情会造成巨大波动,这势必影响制氧的机组开机组合。而作为制氧机组配套的循环水系统,也将频繁调整水泵开停模式,循环水系统的节能改造迫在眉睫。本文通过八钢公司制氧厂循环水系统供配电系统的设计研究,对供配电系统实际运行中存在的一些故障进行研究并找出解决方案。重点分析实际生产中,因为不同机组的组合模式和所开设备的多少,造成八钢公司循环水系统供配电系统能耗较高,无法实现水压自动调节等问题。对八钢公司循环水系统中实际运行中遇到的这些问题,我厂在生产实践中对制氧厂循环水系统水泵进行了变频技术改造。通过项目的实施及试验,充分证明循环水系统进行高压变频技术改造可以有效的降低能耗,实现水压、水量的自动调节等功能,充分证明了该变频改造的必要性,为宝钢集团八钢公司制氧厂继续深化改造提供了宝贵经验。我厂的实践证明,变频器具有减少设备用电损耗、性能稳定可靠等优点,具有非常明显的节电效果,并且控制系统具有功能灵活、性能可靠、自动化程度高等功能。通过技术改造,可以将上位机的PLC系统和下位的高压变频器有机结合,从而满足各种工业调速系统的需求。变频器调速控制系统的改造,值得在宝钢集团内部甚至全钢铁企业中推广使用。

史中华[10]（2017）在《D市配电站安全管理项目研究》文中进行了进一步梳理伴随D市经济的迅猛发展,D市持续强势发展新型工业、房地产业以及现代化水平的服务业,使得全市在用电总量以及承受的最大负荷方面均持续攀升。特别是随着城镇化工作的持续推进,D市呈现出用电压力巨大的严峻局面。配电站建设是城市基建工作中至关重要的一环,担负着确保各项负荷有效运行的关键责任,实现其工作的安全、稳定直接关系到城市的公共安全、经济进步以及社会和谐。因此,加强配电站在D市整体电力体系中实现安全管理的工作,是D市经济进步与社会稳定的基础。保证配电站系统的工程质量以及保证配电站系统在后期稳定且可靠运行是D市配电站安全管理工作的关键与核心所在。论文首先采用文献研究法,查找并阅读了大量配电站项目管理及配电站工程管理方面的相关文献,了解了国内外相关研究现状,结合专家实践工作经验,明确了论文的研究背景、意义、思路及方法,并确立了论文的结构。其次,采用案例分析法,对配电站安全管理项目的理论基础进行了阐述,从配电站的总体安全到管理措施再到安全管理项目层层深入分析,具体分析了配电站整体工程建设安全管理的特点和要求,提出了配电站项目具体实施过程中的各种要求。再次,论文以D市配电站作为具体的分析对象,对其配电站管理项目的概况、项目依据、项目目标进行了阐述,提出了配电站安全管理项目的前期准备、配电站安全管理措施的制订与落实以及配电站安全管理措施的评估与完善是配电站管理项目的重要内容。最后,论文重点分析了D市配电站安全管理项目的实施内容,即做好前期准备:充分的做好安全管理人员准备,做好安全管理制度准备,做好安全管理机构准备;制定与落实配电站安全管理措施:包括制定配电站安全管理措施,落实配电站安全管理措施;评估与完善配电站安全管理措施:包括评估配电站安全管理措施以及完善配电站安全管理措施。论文通过配电站安全管理项目的深入研究,并结合D市配电站项目特点得出研究结论,即D市应通过配电站安全管理项目的前期准备、安全管理措施实施、安全管理措施的评价与完善这一闭环过程不断完善与提升其配电站系统的安全稳定性,以期达到对D市供电可靠性及经济发展的保障与支撑。

### 二、冶金企业变配电站自动化系统的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、冶金企业变配电站自动化系统的研究（论文提纲范文）

#### （1）面向配电站的智能监控终端研究与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

注释表

第1章 绪论

1.1 课题背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文主要工作和组织结构

第2章 配电站监控终端方案分析

2.1 配电站监控终端需求分析

2.1.1 监测需求分析

2.1.2 控制需求分析

2.1.3 数据处理及控制需求分析

2.2 配电站监控终端整体架构及总体方案分析

2.2.1 整体框架

2.2.2 总体方案

2.3 本章小结

第3章 配电站监测方案与控制策略研究

3.1 数据融合方案

3.1.1 基于贴近度的数据融合模型

3.1.2 数据预处理

3.1.3 综合支持度

3.1.4 改进的数据融合算法

3.1.5 融合算法算例分析

3.2 数据分析方案

3.2.1 基于三次指数平滑模型的数据预测

3.2.2 基于GA-BP神经网络的消防状态监测

3.2.3 GA-BP神经网络训练及仿真测试

3.3 配电站辅助设备控制策略

3.3.1 基于开关量的设备控制策略

3.3.2 基于单神经元的自适应PID设备控制策略

3.4 本章小结

第4章 配电站监控终端软硬件设计与实现

4.1 配电站监控终端硬件设计

4.1.1 硬件总体方案

4.1.2 电源模块电路设计

4.1.3 主控模块电路设计

4.1.4 ZigBee无线通信模块电路设计

4.1.5 4G通信模块接口电路设计

4.1.6 辅助设备控制电路设计

4.1.7 RS-485 接口电路设计

4.1.8 PCB设计

4.2 配电站监控终端软件设计

4.2.1 软件总体方案

4.2.2 底层驱动程序设计

4.2.3 通信程序设计

4.2.4 数据融合算法实现

4.2.5 数据分析算法实现

4.2.6 辅助设备控制算法实现

4.2.7 监控终端主程序软件实现

4.3 本章小结

第5章 测试与分析

5.1 测试平台及内容介绍

5.1.1 测试平台

5.1.2 测试内容

5.2 通信功能测试

5.2.1 ZigBee通信通信功能测试

5.2.2 4G通信功能测试

5.3 数据处理功能测试

5.3.1 数据融合功能测试

5.3.2 数据预测功能测试

5.3.3 消防状态监测功能测试

5.4 辅助设备控制功能测试

5.4.1 基于开关量的设备控制策功能测试

5.4.2 基于单神经元的自适应PID控制功能测试

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 工作展望

参考文献

附录 A GA-BP神经网络训练样本

致谢

攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果

#### （2）A区中低压配电网规划研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 研究内容

1.3 研究现状

1.3.1 中低压配电网发展现状

1.3.2 电力负荷预测理论研究现状

1.3.3 配电网规划现状

1.4 本文主要工作

第二章 电网现状分析

2.1 现代配电网的理念和要求

2.2 规划区总体情况

2.2.1 地理概况

2.2.2 国民经济概况

2.2.3 A区发展规划

2.1.3.1 区域定位与发展目标

2.1.3.2 近期建设计划及建设重点

2.3 用电负荷情况

2.4 中压配电网现状

2.4.1 中压配电网概况

2.4.2 中压配电网综合评价

2.5 低压配电网现状

2.6 存在主要问题

2.6.1 现状配电网主要指标分析

2.6.2 现状配电网主要问题及成因分析

2.6.2.1 网络结构水平问题

2.7.2.2 负荷供应能力

2.7.2.3 装备技术水平

第三章 电力负荷预测理论

3.1 概述

3.2 负荷预测方法

3.2.1 数据分析

3.2.2 混合预测引擎

3.2.2.1 提出的IDE算法

3.2.2.2 IDE和LM相结合的框架

3.3 规划区远期负荷预测

第四章 A区配电网规划

4.1 配电网规划技术原则

4.1.1 A区供电分类情况

4.1.2 配电网规划的技术原则

4.2 中低压配电网规划方案

4.2.1 中压配电网规划

4.2.2 低压配电网规划方案

4.3 本章小结

第五章 规划方案评估

5.1 投资估算

5.2 规划评估

5.2.1 技术指标定义

5.2.2 技术指标分析

5.2.3 综合效益分析

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 本文结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表论文情况

#### （3）某企业职工家属区“三供一业”分离移交供电改造项目可行性研究及工程方案设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 建设背景及项目概况

1.1 项目建设背景

1.2 项目单位简介

1.3 项目概况

1.3.1 项目名称

1.3.2 工程性质

1.3.3 建设单位

1.3.4 项目建设地点

1.3.5 项目建设规模

1.3.6 项目建设内容

1.3.7 项目总投资及资金筹措

1.3.8 项目建设期

1.3.9 主要经济技术指标

1.4 编制依据及编制原则

1.4.1 编制依据

1.4.2 编制原则

1.5 结论

第2章 建设内容、规模及选址说明

2.1 建设内容

2.2 建设规模

2.3 项目建设选址

2.4 区域概况

2.4.1 自然条件

2.4.2 .地理条件

2.4.3 工程条件

第3章 职工家属区供电技术现状分析

3.1 恒安小区职工家属区现状

3.1.1 恒安小区概况

3.1.2 恒安小区电网现状

3.1.3 恒安小区内部现状

3.2 文瀛湖小区职工家属区现状

3.2.1 文瀛湖小区概况

3.2.2 文瀛湖小区电网现状

3.2.3 文瀛湖小区内部现状

3.3 同地景园小区职工家属区现状

3.3.1 同地景园小区概况

3.3.2 同地景园小区电网现状

3.4 同地丽园小区职工家属区现状

3.4.1 同地丽园小区小区概况

3.4.2 同地丽园小区电网现状

3.4.3 同地丽园小区内部现状

第4章 工程设计方案

4.1 设计方案

4.1.1 专用部分

(1)开关站部分

(2)箱变部分

(3)环网单元部分

4.1.2 通用部分

4.1.3 恒安小区—A区

4.2 主要设备及材料选择依据

第5章 工程安全管控

5.1 施工安全

5.1.1 安全概述

5.1.2 安全依据

5.1.3 安全措施

5.1.4 安全用品配置

第6章 结论与展望

6.1 社会影响分析

6.2 结论

参考文献

致谢

#### （4）10kV供配电系统增容改造及能耗监控系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的背景及研究意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 课题意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 设计的主要内容

第2章 供配电系统增容项目方案研究

2.1 变电站的基本资料

2.1.1 工程概况

2.1.2 设计依据

2.1.3 设计原则

2.1.4 设计范围

2.1.5 设计环境条件

2.1.6 中心配电室改造平面图

2.2 变电站的基本数据

2.2.1 学院的地理环境和平面布局图

2.2.2 学院负荷基本数据

第3章 供配电系统一次部分设计

3.1 负荷的计算及变压器的选型

3.1.1 电力负荷的计算

3.1.2 变压器的选择

3.1.3 无功功率平衡和无功补偿

3.2 电气主接线设计

3.2.1 电气主接线的要求和常见的接线方式

3.2.2 主接线的基本接线方式

3.3 供配电主接线方案设计

3.3.1 10kV电气主接线

3.3.2 0.4kV电气主接线

3.3.3 中心配电室电气主接线方案

3.4 短路电流的计算

3.4.1 短路电流的计算

3.4.2 主要电气设备的选型

3.4.3 本次设计的电气设备选型

第4章 能耗监控系统设计

4.1 运行设备的二次保护

4.1.1 概述

4.1.2 10/0.4kV开关柜二次保护及测控方式

4.2 接地方式与防雷保护

4.2.1 .本次设计接地网敷设方式

4.2.2 .本次设计防雷方式

4.3 其他保护

4.3.1 事故信号与照明方式

4.3.2 电气闭锁

4.3.3 电能计量方式

4.4 能耗监控系统设计

4.4.1 能耗监控系统结构

4.4.2 能耗监控系统的设计

第5章 能耗监控系统运行

5.1 改造前后对比

5.2 监测系统可实现的功能

结论与展望

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

#### （5）钢铁企业数据中心多源异构数据采集技术的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Absract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 钢铁多源异构数据采集技术研究现状

1.3 目前研究存在的不足

1.4 研究内容

第2章 钢铁企业数据集成的多源异构分析

2.1 钢铁企业中数据的多源性

2.1.1 生产管理

2.1.2 质量管理

2.1.3 能源管理

2.1.4 环保管理

2.1.5 协议多样性

2.2 钢铁企业中数据的异构性

2.2.1 时序数据

2.2.2 业务数据

2.2.3 非结构化数据

2.2.4 数据中心下数据采集要求

2.3 多源异构数据采集系统模型

2.4 本章小结

第3章 多源异构数据采集系统的设计

3.1 多源异构数据采集系统内核设计

3.2 实时数据交换

3.2.1 钢铁企业常用通讯协议

3.2.2 实时数据采集引擎设计

3.3 业务数据交换

3.3.1 钢铁企业常用的业务系统

3.3.2 业务数据采集引擎设计

3.4 历史数据交换

3.5 接口配置表的设计

3.6 本章小结

第4章 多源异构数据采集系统的应用

4.1 某特钢企业项目及数据需求

4.2 实时数据采集

4.2.1 生产数据采集

4.2.2 环保数据采集

4.2.3 消息实时推送

4.2.4 特殊设备协议

4.3 业务数据采集

4.3.1 ERP数据采集与上传

4.3.2 检化验系统

4.4 非结构数据采集

4.4.1 文本数据

4.4.2 监控视频

4.5 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 本文结论

5.2 展望

参考文献

致谢

在学期间的研究成果及发表的学术论文

#### （6）新城区配电网规划与应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 配电网规划研究概况

1.2.1 配电网规划基本概念

1.2.2 配电网规划国内外研究现状

1.3 论文的主要工作

第二章 新城区配电网建设现状分析

2.1 城市环境、经济发展概况与供电现状

2.2 中压配电网建设现状分析

2.3 城市配电网建设目标与需求

2.4 本章小结

第三章 现有配电网规划方案选择

3.1 芙蓉新城区配网现有问题

3.2 新城区配网网架规划标准

3.2.1 配电网网架规划标准

3.2.2 典型配网网架结构选择

3.3 新城区配网自动化及通信配置标准

3.3.1 配网自动化配置

3.3.2 配网通信架构配置

3.4 新城区电力需求分析与预测

3.5 本章小结

第四章 新城区配电网规划方案设计

4.1 中压配电线路的网格化供电

4.2 新区配网网架设计

4.2.1 西联片区网架设计

4.2.2 阳山片区网架设计

4.3 本章小结

第五章 规划方案验证实施案例

5.1 阳山站F10新阳山线改造工程

5.2 芙蓉站F12线与F24线网架完善工程

5.3 本章小结

总结和展望

参考文献

致谢

#### （7）供配电站电气一次设备常见故障分析与处理（论文提纲范文）

1 变电设备引起的故障的具体分析

1.1 变压器绝缘性能下降造成的故障

1.2 变压器、发电机线圈发生短路或者接地从而造成的故障分析

1.3 停电作业失误

2 供电线路引起的故障分析

3 控制电路和控制设备引起的故障分析

4 结束语

#### （8）蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 国内外电动汽车充换电设施发展现状

1.1.1 国外电动汽车充换电设施发展现状

1.1.2 国内电动汽车充换电设施发展现状

1.2 电动汽车充电站充/换电模式及其研究现状

1.2.1 电动汽车充电模式

1.2.2 电动汽车换电模式

1.3 本文的研究工作

第二章 电动汽车充电站典型建设设计方案

2.1 遵循的主要技术标准和规范

2.2 电动汽车充电站的总体考虑及设计原则

2.2.1 电动汽车充电站的总体考虑

2.2.2 电动汽车充电站的设计原则

2.3 电动汽车充电站的总体结构

2.3.1 充电站电气系统

2.3.2 充电站总体结构

2.4 电动汽车充电站典型设计方案

2.5 本章小结

第三章 电动汽车接入对电网的影响及治理措施

3.1 规模化电动汽车接入对电网的影响

3.1.1 规模化电动汽车接入对电网负荷的影响

3.1.2 规模化电动汽车接入对网络损耗的影响

3.1.3 规模化电动汽车接入对配电变压器的影响

3.1.4 规模化电动汽车接入对电能质量的影响

3.2 电动汽车充电站(机)对电能质量的影响分析

3.2.1 谐波和谐波分析

3.2.2 谐波的危害

3.2.3 充电站(机)谐波特性分析

3.3 电动汽车充电站谐波治理措施

3.3.1 减少谐波源的谐波含量

3.3.2 安装滤波装置

3.4 本章小结

第四章 蚌埠综合客运站-充电站供配电系统设计

4.1 蚌埠综合客运站-充电站工程概况

4.1.1 工程建设规模

4.1.2 充电系统基本配置及参数

4.2 负荷计算及无功功率补偿

4.2.1 负荷统计及计算

4.2.2 无功功率及功率因数

4.2.3 无功补偿设备与滤波装置选择

4.3 变(配)电站的设计

4.3.2 变(配)电站设计要求

4.3.3 充电站主接线设计

4.3.4 配电变压器的选择

4.4 充电站内主要设备选择

4.4.1 短路电流计算

4.4.2 断路器的选择

4.5 终端配电系统

4.6 本章小结

第五章 结论

参考文献

附录 A

附录 B

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （9）制氧厂循环水系统的供配电设计及节能改造（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 论文研究的背景及意义

1.2 国内外水泵节能技术应用与研究现状

1.2.1 国外水泵节能技术应用与研究现状

1.2.2 国内水泵节能技术应用与研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 制氧厂循环水配电系统设计

2.1 供配电设计基础

2.2 制氧厂循环水系统短路电流计算

2.2.1 上级变电站短路电流计算

2.2.2 循环水供配电系统短路电流计算

2.3 制氧厂循环水系统变配电所位置及变压器选择

2.4 制氧厂循环水系统变配电站主接线及低压配电形式

2.4.1 电气主回路的设计原则和要求

2.4.2 变配电所主结线设计

2.4.3 低压配电系统接线方式

2.5 制氧厂循环水系统高低压电气设备的选择

2.5.1 高低压电气设备选择和校验原则

2.5.2 低压断路器的选择

2.5.3 低压配电屏的选择

2.5.4 接触器的选择

2.5.5 低压启动器的选择

2.6 制氧厂循环水系统导线及电缆的选择

2.7 本章小结

第3章 制氧厂循环水供配电系统缺陷分析

3.1 制氧厂循环水系统供配电系统运行缺陷

3.2 供配电系统改造可行性分析

3.3 制氧厂循环水系统供配电系统改造说明

3.4 制氧分循环水系统变频改造总体技术方案

3.5 制氧厂循环水系统电气设备常见故障及改造

3.5.1 高压柜电缆接头故障

3.5.2 变压器重瓦斯跳闸故障

3.5.3 低压电气设备故障

3.5.4 电网波动水泵跳车故障

3.6 本章小结

第4章 变频控制系统改造设计

4.1 常用调速节能方式

4.1.1 液力耦合器的工作原理

4.1.2 变频调速原理

4.1.3 液力耦合器和变频调速一般选择

4.2 循环数水泵工艺要求及变频器的选择

4.2.1 工艺要求

4.2.2 变频器的选择

4.3 循环水泵变频调速系统设计方案

4.4 循环水系统变频改造施工方案

4.5 本章小结

第5章 变频控制系统实现及运行效果分析

5.1 变频控制系统的基本运行模式

5.1.1 变频器的基础技术参数

5.1.2 变频器运行方式

5.1.3 变频器停机方式

5.1.4 变频器控制方式

5.1.5 变频器给定方式

5.1.6 变频器的保护及特性

5.2 变频器安装就位及降温设施

5.3 变频器的人机界面

5.3.1 主界面

5.3.2 功能设置

5.3.3 参数设置

5.3.4 故障记录

5.4 变频器的维护保养

5.4.1 变频器的日常检查工作

5.4.2 变频器的定期保养工作

5.4.3 变频器的备品备件更换工作

5.5 循环水系统DCS控制系统的修改和完善

5.5.1 DCS控制系统技术要求

5.5.2 操作员站新增变频操作画面功能及配置描述

5.6 变频调试中的问题分析及解决方法

5.6.1 变频器调试步骤

5.6.2 变频调试问题

5.6.3 试车中出现的问题分析及解决方法

5.7 节电效果分析

5.8 变频改造后的优缺点

5.9 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 总结

6.2 课题展望

参考文献

致谢

攻读硕士期间所发表论文

#### （10）D市配电站安全管理项目研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究思路与研究方法

1.4 论文结构

第2章 配电站安全管理项目理论基础

2.1 安全管理概述

2.2 配电站安全

2.3 配电站安全管理

2.4 配电站安全管理项目

第3章 D市配电站安全管理项目分析

3.1 D市配电站安全管理项目的概述

3.2 D市配电站安全管理项目的依据

3.3 D市配电站安全管理项目的目标

3.4 D市配电站安全管理项目的内容

第4章 D市配电站安全管理项目的实施与评价

4.1 做好配电站安全管理项目的前期准备

4.1.1 做好安全管理人员准备

4.1.2 做好安全管理制度准备

4.1.3 做好安全管理机构准备

4.2 制定与落实配电站安全管理措施

4.2.1 制定配电站安全管理措施

4.2.2 落实配电站安全管理措施

4.3 评估与完善配电站安全管理措施

4.3.1 评估配电站安全管理措施

4.3.2 完善配电站安全管理措施

4.4 配电站安全管理项目评价

结论

参考文献

致谢

### 四、冶金企业变配电站自动化系统的研究（论文参考文献）

- [1]面向配电站的智能监控终端研究与实现[D]. 王鹏. 重庆邮电大学, 2021

- [2]A区中低压配电网规划研究[D]. 张继勇. 广西大学, 2020(07)

- [3]某企业职工家属区“三供一业”分离移交供电改造项目可行性研究及工程方案设计[D]. 付晓辉. 太原理工大学, 2020(01)

- [4]10kV供配电系统增容改造及能耗监控系统设计研究[D]. 贾婷婷. 兰州理工大学, 2020(02)

- [5]钢铁企业数据中心多源异构数据采集技术的研究与应用[D]. 张效华. 冶金自动化研究设计院, 2020(12)

- [6]新城区配电网规划与应用研究[D]. 刘理明. 广东工业大学, 2019(02)

- [7]供配电站电气一次设备常见故障分析与处理[J]. 张国文. 赤峰学院学报(自然科学版), 2018(08)

- [8]蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究[D]. 王祥涛. 河北工业大学, 2017(01)

- [9]制氧厂循环水系统的供配电设计及节能改造[D]. 廉克勐. 东北大学, 2017(02)

- [10]D市配电站安全管理项目研究[D]. 史中华. 吉林大学, 2017(04)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/5d038f08e1372457772e29b8.html