# 套管钻井技术调研报告

##### 问：套管钻井的特点

答：套管钻井与常规钻杆钻井相比具有明显的优势，它是钻井工程的一次技术性革命，它能为油田经营者带来巨大的经济效益。套管钻井有如下特点：

1、套管钻井使用标准的油井套管，并使钻井和下套管作业同时进行；

2、井底钻具组合装在套管柱的下端，可用钢丝绳通过套管内部迅速取出。在取出过程中可保持泥浆连续循环；

3、整个钻进过程中，一直保持套管直通到井漏陆底，改善井控状况；

4、套管只是单方向钻入地层，不再起出。除非打完井后确认是干井，可能要起出最后一段套管柱；

5、套管钻井可沿用许多已有的钻井技术，如定向钻井、注水泥、测井、取芯和试井等作业；

6、应用这些技术和原来相比主要区别是不再依靠钻杆，而是靠钢丝绳进行更换钻头作业；

- 7、套管钻井使用标准返纳顷的油田套管进行，唯一不同的是，套管接箍或螺纹需要改进，以便提供钻井所需要的扭矩；Tesco公司打第一口试验井时选用茄慎的螺纹是(Hydrill 511 Premium Thread)，接箍则选用改进型加强接箍(Modified Buttress Coupling)。

##### 问：套管钻井的优点

答：1、减少起下钻的时间。用钢丝绳起下更换纳山钻头要比传统的用钻杆起下钻大约快5-10倍；

2、节省与钻杆和钻铤有关的采购、运输、检验、维护和更换的费用；

3、因为井筒内始终有套管，也不再有起下钻杆时对井筒内的抽汲作用，使井控状况得到改善；

4、消除了因起下钻杆带来的抽汲作用和压力脉动；

5、用钢丝绳起下钻头时能保持泥浆连续循环，可防止钻屑聚集，也减少了井涌的发生；

6、改善了环空上返速度和清洗井筒的状况。向套管内泵入泥浆时因其内径比钻杆大，减少了水力损失，从而可以减少钻机泥浆泵的配备功率。泥浆从套管和井壁之间埋森的环形空间返回时，由于环空面积减小，提高了上返速度，改善了钻屑的携出状况；

7、 可以减小钻机尺寸、简化钻机结构、降低钻机费用。原因如下：

(1) 水力参数的改善降低了对钻机泥浆泵功弯茄亩率的需求。

(2) 可以取消二层平台和排放钻杆的钻杆盒，

(3) 不再使用钻杆，

(4) 套管钻井是基于单根套管进行的，不再需要采用类似双根或三根钻杆构成的立根钻井方式，因此井架高度可以减小，底座的重量可以减轻；对于深井钻机而言，建造一台基于单根钻井的钻机，其井架和底座要的结构和重量比基于立根钻井的钻机简单的多；

8、钻机更加轻便，易于搬迁和操作。人工劳动量及费用都将减少；

- 9、根据Tesco公司的测算，打一口10000英尺的井，可节省钻井时间约30%。

##### 问：套管钻井的技术要求

答：套管钻井与常规钻杆钻井有相同之处，亦有不同之处。下面介绍套管钻井特有的技术要求罩好。

- 钻具的主要构成（如图2）有套管、扶正器、轴向承载壳体败坦、承扭壳体、套管鞋、密封器、轴向锁定器、止位环、扭矩锁定器、扩眼器、钻头等，这些工具与常规钻杆钻井工具不同或者技术参数要求不同，它们构物枯铅成了套管钻井独特的技术特征。

本文来源: https://www.54lw.cn/article/8b18dfd8a0db7e147669127c.html